## Slide 1
新拓电子LKS_BLDC调试指南
Suntop_HZ_Office
Author: Dutch
Review: Arthur/Jensen
Version: V_1.03 Date: 2024/12/24

## Slide 2
CONTENTS
目 录
错误分析
调试流程
软件部分
硬件部分

## Slide 3
硬件部分
器件选型
产品框图
方案特点
硬件设计

## Slide 4
器件选型
低速ADC/高速CMP双模式控制方式
重载启动
超低速稳定运行
IPD六脉冲定位法，启动无噪音，适合凸极率较好的电机
硬件CMP联动MCPWM做过流保护
堵转重启/正反转切换等周边功能齐全
集成度高，电路精简
应用领域：电动工具/园林工具/户外低压水泵
凌鸥创芯官网：南京凌鸥创芯电子有限公司
龙夏官网：福建龙夏电子科技有限公司
视频介绍/调试视频教程：待补充
方案特点
MCU：凌鸥LKS32MC074D(O)F6Q8，QFN40
MOS：龙夏LR015N11ST10，110V，372A，1.3mΩ
DC-DC：LKS620，Vin:20-265V ,Vo：15V

## Slide 5
产品框图

## Slide 6
硬件设计一：反电动势检测

## Slide 7
硬件设计一：反电动势检测
1，需说明的是，两个比较器负输入端的BEMFx_MID 信号，是对比较器正输入端信号CMPx_IP1/ CMPx_IP2/ CMPx_IP3 信号的平均，具体连接方式见上图。其中电阻R=8.2k 欧，图中的开关只有在比较器负输入端信号选择为BEMFx_MID之后才会导通，否则开关都处于断开状态。
2， BEMFx_MID 主要用于 BLDC 方波模式控制时，虚拟电机相线中心点电压，用于反电势过零点检测。三个相线分压后，分别接 CMPx_IP1、CMPx_IP2、CMPx_IP3，MCU 控制比较器负端选择 BEMFx_MID，比较器正端的多路选择器以分时复用的方式分别选择 CMPx_IP1、CMPx_IP2、 CMPx_IP3，就可以比较出反电势过零点。实际应用中推荐使用CMP0用于反电动势检测
3，考虑到某些电机反电动势较小，设计时应当合理配置反电动势分压电阻使得进入IO口的反电动势信号能被ADC采集到。
4，电机从低速进入高速时，通过设置合理的速度阈值可从ADC模式进入CMP模式达到更高转速。

## Slide 8
硬件设计二：过流检测A方案

## Slide 9
硬件设计二：过流检测A方案
1，如上图逻辑结构图所示，R69为采样电阻，电流信号经过R38限流接入CMP1_IP0，DAC输出接入CMP1_IN，当OC信号阈值超过DAC所设置的电流阈值时触发CMP翻转，联动MCPWM关停输出。实际应用如上图左图所示。
2，在电动工具/园林工具等大电流应用场景中，由于阻值过大的采样电阻发热量较大，甚至会烧坏采样电阻，实际应用中一般采用1mΩ，0.5mΩ甚至更小的采样电阻。但是过小的采样电阻采样出的电流信号也很小，因此本方案中做了第二种过流检测方案。
过流检测逻辑结构图

## Slide 10
硬件设计二：过流检测B方案
1，如图所示，在大电流应用中，可以采取（RS1/RS2/RS3）双电阻/三电阻并联的方法跑大电流，减小散热压力。
2，采样完的电流信号经过OPA3放大，放大后的OPA输出同样接入到CMP1_IP1，也可实现硬件过流检测。另外放大后的OPA信号可通过P2.7引脚输出用于功能验证。
3，值得注意的是，由于OPA共模信号的存在，在母线电流为零时，OPA也会输出电压信号，因此在设置DAC过流阈值时，程序会主动消除这部分误差。
4，关于采样电阻的选型，一般推荐低温漂合金型采样电阻。

## Slide 11
硬件设计三：电源
1，开发板兼容12V-60V工作，当VCC处于12-24V时使用7812和7805为MCU预驱和MCU供电，大于24V时使用LKS620供电。
2，考虑到工具类应用中的延时断电/按键开关机功能，通过MCU （P2.6）Power_Con 实现电源控制。

## Slide 12
硬件设计四：温度保护
实际应用中，一般的过温阈值在80℃-105 ℃ 之间，
选择的NTC电阻应在这个区间内阻值变化明显，
推荐B值较大的NTC电阻。

## Slide 13
硬件设计五：功率驱动电路
1，如图所示，一般推荐在MOS管的栅极处增加反向二极管加快MOS关断速度。
2，如图中CU电容可以滤除支路中的高频杂波，有利于过EMC认证，一般推荐电容值小于100pF，可根据实际应用取舍。
U相功率驱动电路

## Slide 14
硬件设计六：周边功能电路

## Slide 15
硬件设计七：MCU IO配置

## Slide 16
BLDC原理图
双击图片可查看原版高清PDF文件

## Slide 17
软件部分
外设配置
功能介绍
参数调整
周边功能

## Slide 18
外设配置一：GPIO
1，GPIO 初始化时 MCPWM P1.4~P1.9 必须设置为输出状态且复用成 AF3_MCPWM 功能。
MCPWM配置不需要改动，同系列MCU的MCPWM输出脚是固定的，其他IO脚可根据实际应用进行配置。
2，如果需要使用OC脚位做过流保护，需要把OC脚位的GPIO初始化配置注释掉，另外CMP1正端需接入OC引脚的CMP1_IP1。

## Slide 19
外设配置二：ADC
1，无感方波程序中， ADC 采用单段模式， 使用 MCPWM T0 事件触发 ADC 采样， 数据左对齐， 默认参考电平 3.6V， 即 3.6V 对应 32767。具体配置参考 ADC0_init()， ADC 模块使用说明参看《LKS07x 库函数使用手册》 。
2， ADC 采样通道的配置需要在 hardware_config.h 头文件里面将对应通道修改成和硬件一致。 默认 ADC 采样通道如下图所示。

## Slide 20
外设配置二：ADC
关于母线电压采样，同时 MC_Parameter.h 中， 需要设置分压比例。
母线电压的采样值通过mBLDC_CtrProc.nBUS_Vol_ADC保存，转换成实际母线电压的计算公式为：
母线电压VCC=（（mBLDC_CtrProc.nBUS_Vol_ADC）/16/2047）*3.6*（ VOLTAGE_SHUNT_RATIO ）

## Slide 21
外设配置三：PGA（OPA）

## Slide 22
外设配置三：PGA（OPA）
1，如左结构图所示，图中两个 R0 是片外需放置的电阻，阻值必须相等，最终的放大倍数为 R2/(R1+R0)。
2，程序中配置的是R2/R1的比值（320K/10K），
如上图OPA3外挂的RT0=5KΩ，实际的放大倍数为
320/（10+5）=21.33
1，需注意的是，在进行电机空载调试时，电机工作的电流一般较小，可以配置为最大放大倍数方便调试。带载调试时可以适当缩小放大倍数。
2，放大后的电压信号不宜太大，否则会超出ADC的采样范围。

## Slide 23
外设配置四：CMP0
1，程序中使用CMP0用作过零点检测， CMP0中的反电动势通道应与实际应用一致，考虑到电机低速下会运行在ADC模式，采集反电动势的IO口必须同时具备ADC和CMP功能，因此只推荐使用CMP0_IP1, CMP0_IP2 ,CMP0_IP3这三个通道。
2，CMP1用做过流检测，当使用OC脚作为过流信号输入时，CMP1正端应选择 CMP1_IP1。

## Slide 24
外设配置五：HALL
为了节省MCU定时器资源，程序中使用HALL模块作为定时器使用，用于记录换相时间。HALL初始化配置禁止修改。

## Slide 25
外设配置六： TIMER 0/TIMER2
1，程序中使用TIMER0产生0.5ms的时基，用于不同的函数功能执行时产生不同的时间片。
2，程序中使用TIMER2用于电机速度测量。

## Slide 26
调试流程
参数说明
启动调试
速度调试
周边功能

## Slide 27
调试流程图

## Slide 28
启动方式选择
1，初次电机调试一般推荐使用 LKS-SCOPE 启动，方便调试，电机能百分百启动后，可以改为电位器启动。
2，MANUAL_SPEED 具体调速方法查看图中注释。

## Slide 29
上位机变量读取
1，推荐使用最新版 LKS_SCOPE V1.3.8 读取相关变量。该上位机的使用方法可观看 哔哩哔哩 凌鸥创芯 发布的视频教程。
2，JLINK连接到MCU后，点击“启动连接”，之后相对应的变量将会变化。

## Slide 30
初始位置检测参数中主要调整的是 IPD_PLUS_TIME_SETTING和IPD_WAIT_TIME_SETTING，其他参数一般不需要调整。
IPD_PLUS_TIME_SETTING控制的是定位脉冲注入的时间宽度，注入时间越长，定位效果越好，
不建议太大，太大可能会触发硬件过流并且会引入噪声。
IPD_WAIT_TIME_SETTING控制的是定位脉冲电流在线圈中消散的时间。
一般来说，增大IPD_PLUS_TIME_SETTING 时也应适当增大IPD_WAIT_TIME_SETTING 。
启动调试一：IPD初始位置检测

## Slide 31
定位脉冲
一般来说，良好的定位脉冲波形应如下图所示，波形幅值相差越大表示定位效果越好，可用电流钳抓出波形进行比较

## Slide 32
定位检验
如何确定每次的定位都是准确的？
IPD获取到的转子位置保存在mIPD_CtrProc.Seek_result，正常情况下，该变量的结果为1-6，可通过LKS_SCOPE读出变量。
调试方法：理论上来说，电机在相同位置启动后IPD获取到的定位结果是一样的。每次启动前将电机旋转到同一位置，记录下多次启动后mIPD_CtrProc.Seek_result的结果，观察是否一致。如不一致，可以增大IPD_PLUS_TIME_SETTING增强定位效果。

## Slide 33
启动电流
START_POWER 是进入到电位器调速模式下PWM输出基础值，
启动电流大小控制主要还是由FIRST_START_MIN_DUTY和ADC_MODE_MIN_DUTY 控制。

## Slide 34
反电动势校验
1，一般反电动势波形推荐使用示波器观看，上位机抓出来的波形只用作参考。
2，电机停机时，三相反电动势近乎相等且非常小，电机启动后三相反动势接近梯形波。

## Slide 35
反电动势调节
1，由于电机种类和工艺等其他原因，测量出来的反电动势可能并不是完美的梯形波，梯形波的双肩波形可能不对称或有其他异常，可以适当降低 BLDC_SensorlessCtr.halfVol_cof 使得换相更容易。
2，BLDC_SensorlessCtr.ADC_valueH_thd 是换相门槛设置， 具体数值为 0.1*母线电压。 当悬空相反电势电压在 1/2 母线
电压上下波动超过换相门槛阈值， 则程序会执行换相。 如果运行不流畅， 可以根据实测结果调整。
BLDC_SensorlessCtr.ADC_valueH_thd 换相阈值， 上面两个参数一般不需要改动。
3，在某些异常情况下，电机在ADC模式下可正常运行，当电机高速切入CMP模式后，电机会卡顿甚至失步堵转，可能是因为切入CMP模式后换相速度太快，可以适当提高 BLDC_SensorlessCtr.halfVol_cof 观察故障是否消失。

## Slide 36
提前换相调节
1，比较器模式下可以调节这两个换相时间， 负值表示提前换相，正值表示延后换相。
2，提前换相可在一定范围内提高电机的最高转速，延后换相可在一定范围内提高电机的最大扭矩。
3，由于电机种类和工艺等其他原因，测量出来的相电压可能并不是完美的梯形波，梯形波的双肩可能不对称，在CMP模式下可调整这两个参数直到波形对称。

## Slide 37
功能调试一：速度环
1，速度环使用的是PI调节器实现，如图所示打开速度环功能后，输入目标机械转速即可。
2，鉴于不同应用对速度的加速度有不同要求，一般推荐微调PWM的加减速步进值，也可在速度环中调整Kp，Ki

## Slide 38
功能调试一：速度环-转速测量
测量原理：使用 TIMER2 测量程序换相6拍所需要的时间，以此求出电频率，最后再求出机械转速。结果保存在Speedgetting.Machine_Speed，可通过上位机读出该变量的值。
由于转速测量必须用到电机的极对数，务必填入正确的电机极对数，否则电机进入速度环后会工作异常。

## Slide 39
功能调试二：超低速运行功能
1，超低速运行时将会在PWM中插入反向脉冲减小电流实现超低速运行。脉冲注入宽度（HFI_PWM_WIDTH）越大,低速效果越好。
2，由于程序运行在无感模式下，电机不能无限低速，否则反电动势过小会导致启动失败。具体能实现的超低速效果因电机而异， 例如，某车载风机测试能实现的最低速约为114RPM。
3，该功能的另一个作用在于某些应用场景下，电机启动时不允许有太大的过冲电流，该功能开启后可以有效减小过冲电流。

## Slide 40
功能调试三：ADC+CMP双模式控制
1，程序中使用BLDC_SensorlessCtr.fir_speed代表电机速度参考量，本质是个时间量，类似于完成一个机械周期所需要的时间，电机转速越快， BLDC_SensorlessCtr.fir_speed 值越小。
当 BLDC_SensorlessCtr.fir_speed 小于 WORK_MODE_THRESHLD 时，电机将从ADC模式进入比较器模式，达到更高转速。当BLDC_SensorlessCtr.fir_speed 大于 QUIT_CMP_THRESHLD时，电机将退出比较器模式进入ADC模式。
2，在ADC模式下，电机最大只能跑到75%占空比，只有在CMP模式下才能跑到100%占空比。
重点：如何确定 WORK_MODE_THRESHLD 和 QUIT_CMP_THRESHLD 的大小？
答：在初步调试时，可以将WORK_MODE_THRESHLD 设置为5000， QUIT_CMP_THRESHLD设置为1000000，确保电机当前一定运行在ADC模式，当需要电机上升到某速度值时进入CMP模式，读出当前BLDC_SensorlessCtr.fir_speed 的大小，假设值为 X，为了确保电机顺利进入到CMP 模式， WORK_MODE_THRESHLD 可以设置为 （X-5000）。
当需要电机降低到某速度值时退出CMP模式，读出当前 BLDC_SensorlessCtr.fir_speed 的大小，假设值为Y， QUIT_CMP_THRESHLD可设置为 （Y+5000）。

## Slide 41
功能调试四：重载启动
1，通过增大电机启动时前三拍的输出占空比来实现重载启动。
2，当 HEAVY_LOAD_START = 0 时表示关闭重载启动， HEAVY_LOAD_START 值越大，启动电流越大，重载启动效果越好。
2，同时也可以增大 FIRST_START_MIN_DUTY，调试时应合理增大，启动电流太大可能会触发过流检测。

## Slide 42
功能调试五：恒流输出
1，根据实际需要，设置恒流输出的最大电流值或者关闭该功能。
2，当工作电流超过设置的最大值时，该功能将会降低输出占空比减小工作电流。

## Slide 43
功能调试六：堵转重启
1，当STALL_NUMBER_STATUS = TRUE 时，发生堵转错误时延时 STALL_FAULT_RECOVER_TIME ms 后， 此时无限恢复重启。
2，当STALL_NUMBER_STATUS = FALSE 时，发生堵转错误时延时 STALL_FAULT_RECOVER_TIME ms 后，第一次清除堵转错误，准备第一次重启，重复 STALL_NUMBER 次，直到启动成功。如果有限次数内都启动失败，则继续保持堵转错误。

## Slide 44
功能调试七：正反转切换
该功能的具体实现可查看该函数
void Directions_Control(void)
工作原理：正反转切换通过外部按键 （P2.10）触发，电机运行时，按键按下后电机进入EABS刹车状态，停下后切换运行方向标志位再次重启。如果电机在停机状态下按下按键，将直接切换运行方向标志位。
说明：除非有特殊要求否则不推荐在电机运行过程中切换正反转，此时切换正反转会产生较大的反电动势和刹车电流。

## Slide 45
功能调试七：重叠换相
在方波控制中， MOS 管从高电平切换到低电平时， 电流会突然中断， 这可能导致电流和电压的突变， 从而产生 EMI 干扰和开关损耗。 所以采用重叠换相， 在方波信号的切换过程中引入一段时间的重叠， 使得电流在切换时逐渐减小， 然后再逐渐增加， 从而减少了电流和电压的突变。 在方波信号的切换时刻之前， 提前降低功率半导体器件的导通程度， 使得电流逐渐减小。
在低速运行时，电流连续性对转矩输出的平稳性影响更大，重叠换相能够避免转矩空档区，提高低速运行的平稳性。
在换相过程中，电机绕组中的感应电流可能会产生振荡。通过重叠换相，可以利用过渡时间消散部分振荡能量，从而实现更稳定的换相
值得注意的是
一，如果重叠时间过长，会导致绕组电流增大，从而增大铜损。
二，重叠换相需要更精确的换相检测和程序控制，当硬件Layout存在干扰影响反电动势信号时会导致换相出现异常，此时重叠换相功能将受到影响。

## Slide 46
功能调试八：分级限流
在工具类应用中，经常要使用到分级限流，当工作电流超过设置的限流并超过限流时间，
将触发过载故障(OVER_LOAD_ERROR)停机，需根据实际应用场景进行合理配置。

## Slide 47
备用页

## Slide 48
错误分析
堵转错误
过流错误
换相错误
过欠压错误

## Slide 49
系统故障码定义
通过LKS_Scope读出mBLDC_CtrProc.sys_error_flg的值，无故障时该值为0。有故障时通过故障码查询具体故障，当电机发生多种故障时， mBLDC_CtrProc.sys_error_flg的值为多种故障码的算术和，例如同时发生过压故障和堵转故障， mBLDC_CtrProc.sys_error_flg = 12（4+8）。

## Slide 50
堵转错误（换相错误）

## Slide 51
堵转错误（换相错误）
堵转检测原理：电机运行时当换相标志长期不发生变化表明发生堵转，当PWM输出占空比大于25%时，堵转时间超过100ms报堵转错误，否则2000ms后报堵转错误。
堵转错误原因：
1，启动电流太小。电机启动时观察电源电流的大小，与电机规格书中空载启动电流数据相比较是否差距较大
2，反电动势电压太小或者某相波形异常。反电动势电压幅值太小可能会导致无法判断出过零点导致换相失败。
当某相采样的反电动势电压与另外两相差距较大，表明采样波形异常。
3，功率器件输出波形畸变。当MOS管栅极驱动波形畸变会导致PWM输出异常造成堵转错误。

## Slide 52
过流错误
过流检测原理：查看硬件部分过流检测A/B方案
过流错误原因：
过流错误主要分为两大类，假过流和真过流，以下做详细解释
假过流：表示电路中并不存在真实的大电流，可能是由其他原因触发过流检测。
电源箱上往往观察不到电流的变化，以下是可能的几个原因。
1，由于PCB Layout或其他原因，导致母线区域的干扰很大，电机启动时的电流叠加上该干扰触发过流。
2，OPA3放大倍数过大，母线电流信号经过不合理的放大后触发过流。
3，比较器负端连接的DAC输出电压设置的过小，很容易触发过流。
真过流：表示电路中确实存在真实的大电流，该大电流直接触发过流检测。
电源箱可直接观察到电源变化，以下是可能的几个原因
1，电机启动时直接报过流错误，可能是启动电流太大触发过流。
2，电机运行时工作电流过大触发过流。
3，电机堵转时电流飙升触发过流。

## Slide 53
其他错误
BLDC电机调试中出现最多的是堵转错误和过流错误，其他错误这里只做简要说明
直流偏置错误原因：硬件电路存在异常或损坏，例如MOS击穿等其他原因。
过欠压错误原因：母线电压波动过大。
缺相故障原因：相线丢失或者检测阈值设置太小。

## Slide 54
PCB Layout注意事项
OPA部分必须差分走线
HO 和LO驱动信号尽量避免过孔走线，防止驱动信号发生畸变
SWCLK等其他高速信号线尽量原理其他信号线
待补充

## Slide 55
版本更新日志
V1.00-20241005:初稿完成
V1.01-20241115:增加硬件部分介绍，增加错误分析，增加PCB Layout 说明。
V1.02-20241203:软件部分增加速度环转速测量介绍，增加074D BLDC原理图高清PDF。
V1.03-20241224:增加重叠换相功能说明，增加分级限流功能说明，修改ADC+CMP双模式部分陈述。

## Slide 56
企业地址
福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区32号楼5层
联系电话
0591-87767244
联系我们
CONTACT US
扫描二维码关注
官方微信公众号
新拓电子
好神奇科技
守众安智能
技术支持/商业合作/资料获取
dutch@1632bit.com / 18737289587

## Slide 57
企业地址
福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区32号楼5层
联系电话
0591-87767244
企业邮箱
Sales@1632bit.com
谢谢观看/Thanks for watching
企业官网
www.1632bit.com
福州（总部）丨杭州丨深圳丨北京丨上海丨中国香港